Nagy Péter     Technika óravázlat – Színkeverő pörgettyű

0.   Előkészítés: tanulónként 1-1 db 35x35x5 rétegelt lemez és ø8x50 bükk csapléc darabolása

- Ráhangolódás – a szivárvány színei  / fénytörés szemléltetése prizmával

- Műszaki rajz készítése négyzetrácsos (kockás) papírra – méretarány 1:1

- Vázlatírás

3.1. Anyagszükséglet:

Alkatrész                  db              anyag                 méret

1. korong                   1               rétegelt lemez    35x35x5

2. tengely                   1               bükk csapléc      ø8x50

3. vízfesték, ecset / színes öntapadó papírlapok  (vörös-narancs-sárga-zöld-kék-ibolya)

3.2. Műveletek                                                                     eszközök

3.2.1. a korong előrajzolása   ø 30 körből hatszög         körző, vonalzó

3.2.2.                kifűrészelése                                               lombfűrész

3.2.3.                csiszolása                                                 csiszolóvászon

3.2.4.                fúrása                                                       ø8 fúró, fúrógép

3.2.5.                színezése                                           pasztell színű vízfesték, ecset

színes öntapadó papírlapok, olló

3.2.6.  a tengely kihegyezése                                            ceruza hegyező

3.2.7.  összeszerelés

3.2.8.  kipróbálás

- A munkadarab elkészítése

Az előkészített anyagok és eszközök felhasználásával a rajz és egy bemutatott pörgettyű alapján, a megbeszélt és leírt módon a tanulók önállóan, ha szükséges, egymást kölcsönösen segítve elkészítik saját munkájukat.

A kikevert szín a felhasznált színek árnyalatától függően piszkosfehér vagy szürkés árnyalatú lesz. A 6 szín helyett kipróbálhatjuk 2-2 egymást kiegészítő színpárral is.